CHIRANA-PREMA Energetika, s.r.o.

Nám. Dr. Schweitzera 194, Stará Turá

PREVÁDZKOVÝ  PORIADOK  ZARIADENIA  NA ZBER  ODPADU

Vypracoval: Ing. Ľubica Žoltická, vedúca odd. ekológie

december 2006, aktualizované 22.02.2008, 12.01.2009

Schválil: Mgr. Ján Michalec, konateľ

OBSAH:

1. Základné údaje

2. Technický popis zariadenia

3. Obslužný personál

4. Technológia skladovania

5. Pokyny pre sledovanie a kontrolu prevádzky

6. Zariadenia na úpravu odpadov

7. Pokyny pre bezpečnosť a hygienu práce

8. Ochrana zdravia

9. Zodpovednosť

10. Kontrola a sankcie

11. Povinnosti pracovníkov

12. Zvláštne ustanovenia

13. Záverečné ustanovenie

14. Prílohy

Zoznam odpadov

Zoznam oboznámených pracovníkov

Protokoly o vykonaní skúšky

Evidencia o vykonanej kontrole zabezpečovacích zariadení

1. ZÁKLADNÉ ÚDAJE

Prevádzkovateľ: 	CHIRANA –PREMA Energetika s.r.o.

Adresa		nám. Dr. A. Schweitzera 194, Stará Turá

Tel.032/7753960

Fax: 032/7763911

IČO			36303666

DiČ			36303666/644

Názov prevádzky	Zariadenie na zber odpadov

Zodpovedný prac: 	Ing. Ľubica Žoltická

Dôležité telefónne čísla

(v prípade havárie)

Oddelenie ekológie 775 3960, 0911404027

Požiarna ochrana 	150

Záchranná služba	155

Polícia		158

2.TECHNICKÝ POPIS ZARIADENIA

Zariadenie na zber odpadov (ďalej ZZO) je v priestoroch trieskového hospodárstva(ďalej TH). TH je dvojlodná stavba. Opláštenie je z pórobetónových panelov spínaných. Zastrešenie je prevedené zo železobetónových väzníkov a karetových dosiek. Deliace steny a priečky sú murované. Podlahy sú z čadičových dlaždíc. Hydroizolačný systém podlahy je navrhnutý s odolnosťou proti účinkom ropných produktov.

ZZO je samostatný uzamykateľný priestor zabezpečený havarijnou nádržou.

Zariadenie je určené na dočasné uloženie odpadov, ktorých zoznam je uvedený v prílohe č.1

V zariadení je neprípustné skladovať odpady

- výbušné

- odpady, kt. môžu šíriť prenosné choroby

- rádioaktívne

3.OBSLUŽNÝ PERSONÁL

Prevádzku zhromaždiska zabezpečuje vedúci oddelenia ekológie, odpadový technik a skladník.

Vedúci oddelenia ekológie

Riadi činnosť v oblasti odpadového hospodárstva. Je zodpovedný za organizáciu pracovného času, pracovných prestávok, dodržiavania predpisov v oblasti PO a BOZP. Zodpovedá za plnenie príkazov pridelených svojimi nadriadenými . Je  zodpovedný za hmotné vybavenie prevádzky, technologické zariadenia a stroje, zabezpečuje ich funkčnosť. V prípade jeho neprítomnosti preberá jeho zodpovednosti a právomoci odpadový technik.

Odpadový technik

Je zodpovedný za kontrolu odpadov vstupujúcich do zariadenia ako aj z neho vystupujúcich. Jedná sa o vizuálnu kontrolu neporušenosti a tesnosti obalov, kontrolu správnosti sprievodných dokladov dodaných odpadov, kontrolu označenia všetkých obalov. Vedie evidenciu odpadov.

4. TECHNOLÓGIA SKLADOVANIA

- V ZZO je možné skladovať len odpady uvedené v zozname

- Pri manipulácii s prázdnymi obalmi musia byť tieto otočené uzáverom smerom nahor.

- Pri skladovaní, preprave a manipulácii plných obalov a nádob je potrebné dodržiavať tieto zásady:

- skladovanie a manipulácia je možná iba s riadne uzatvorenými nádobami plniacimi otvormi otočenými nahor

- horizontálna preprava je možná gúľaním (sudy)

- zhadzovanie plných obalov na akúkoľvek podložku je zakázané

- preprava odpadov v plastových bareloch je možná len v jednej vrstve

- plnenie obalov je možné max. do 95 % menovitého objemu

- v prípade stohovania obalov je potrebné v maximálnej miere dodržiavať bezpečnostné prepisy a opatrenia proti prevrhnutiu obalu z vrchnej vrstvy

Manipulácia s tekutými odpadmi

Tekuté odpady sú uskladňované v kovových alebo plastových sudoch, kontajneroch, ktoré spĺňajú požiadavky na skladovanie a prepravu látok škodiacich vodám, sú tesné a nepriepustné. Z nákladného automobilu sa vykladajú pomocou vysokozdvižného vozíka. Po zhromaždení dostatočného množstva olejov je odpad odvážaný automobilovými cisternami odberateľov na ďalšie spracovanie.

Príjem odpadov

Odpady sa prijímajú od zmluvných partnerov.

Pri každej dodávke odpadu pôvodca predloží doklad o druhu a množstve dodaného odpadu, (pri nebezpečnom odpade sprievodný list nebezpečného odpadu – SLNO), a odpad označený identifikačným listom NO

Skontroluje sa kompletnosť a správnosť sprievodných dokladov, množstvo dodaného odpadu, vizuálne vzhľad odpadu s cieľom overiť deklarované údaje o pôvode, vlastnostiach a zložení odpadu.

Pri prvej dodávke odpadu, alebo pri nejasnosti zloženia pri ďalšej dodávke odpadu pôvodca predloží analýzu odpadu. Pri opakovanej dodávke rovnakého druhu odpadu sa analýza nevyžaduje.

Ak sa pri preberaní odpadu zistí, že odpad nezodpovedá druhu odpadu, ktorý je zmluvne dohodnutý, takýto odpad sa neprevezme.

Prebratý – prijatý odpad sa odváži na Certifikovanej mostovej sklonnej váhe TONAVA SMK, a zaeviduje sa do prevádzkového denníka zariadenia (evidenčných listov odpadu).

Odpad sa uloží na určené miesto v zariadení na zber odpadov, a čaká na ďalšie nakladanie, odoslanie ďalšej oprávnenej osobe na zhodnotenie alebo zneškodnenie.

Preberanie odpadu:

Tekuté nebezpečné odpady -oleje - 120106, 120107, 120110, 120119, 130110, 130111, 130112, 130113, 130205, 130206, 130207, 130208, 130307, 130308, 130506, 200126,

emulzie – 120109, 130104, 130105, 130802,

rozpúšťadlá – 070107,070104, 070704, 080117, 080121, 140602, 140603, 200113, sa preberajú v pôvodných obaloch alebo Fe sudoch 200 l so zátkami,  prevedenie na stojato alebo ležato, menšie množstvá sa odoberajú v Fe alebo Pl kanistroch 5, 10, 20, 25l. Väčšie množstvá olejov sa odoberajú v dvojplášťových FE nádržiach 1000 l.

Chemické látky –090101, 090102, 090104, 110105, 110107, 110111, 160113, 160114, 160606, 200114, 200115, 200117, 200119, 200129, sa preberajú v pôvodných obaloch, alebo v závislosti od množstva v plastových kanistroch 5, 10, 25 l, v plastových sudoch 40 l, 200 l, v IBC nádobách 1000 l.

Tekuté nebezpečné odpady sa po prijatí a odvážení umiestnia do zhromaždiska nebezpečných odpadov kde čakajú na odvoz k ďalšiemu oprávnenému odberateľovi.

Tuhé nebezpečné odpady sa preberajú pokiaľ možno v pôvodných obaloch, alebo odpady – 060311, 060313, 060314,120114, 160111, 190205, 150110, 150111, 170409, 200137 v Fe ohradových paletách 1200x800x630. Väčšie množstvá odpadu 120114 a 190205 sa presýpajú do vaňových kontajnerov 7m3.

Odpady – 080111, 080113, 080117,080312, 080317, 080409,130501, 130502, 200127, 160209 v Fe ohradových paletách 1200x800x630 vystlaných igelitovým vrecom pre prípad, že odpad môže byť kašovitý a mohlo by dôjsť k odtekaniu tekutej zložky. Väčšie množstvo odpadu 080111 sa presýpa do vaňového kontajnera 5,5m3.

Odpady – 120199, 150202, 160107,180205 sa odoberajú v uzatvorených igelitových vreciach uložených v Fe nepriepustných kontajneroch na kolieskach 0,5 m3 ktoré spĺňajú účel havarijnej nádoby.

Odpady 160601, 160602, 160603, 200133 sú ukladané do Fe pogumovanej nádoby, ktorá zamedzuje únik kvapaliny z odpadu.

Odpady umiestnené vo vaňových kontajneroch odoberá oprávnený odberateľ motorovými vozidlami, ostatné odpady umiestnené v Fe ohradových paletách alebo v kontajneroch na kolieskach 0,5m3 sa pri odvoze prekladajú do prepravných kontajnerov odberateľa.

Ostatné odpady:

Kovový odpad – 120101, 120102, 120103, 120104, 170401, 170402, 170403, 170405, 191001, 191002, 191202, 191203, 200140 sa privážajú v Fe ohradových paletách 1200x800x630 a po prevážení sa presýpajú do vaňových kontajnerov 5,5m3 umiestnených pod prístreškom TH. Odberateľ si odpad pri odvoze prekladá do svojho prepravného kontajnera.

Tuhý odpad - 080318, 160604, 160605, 120121, 120134, 200128, 200130, 150106, 160103, 170604, 170904, 200138, 200101, 200102, 200139, 200201, 200202, 200203, 200303, 200306, 200307 podľa požiadavky množstva sa preberá do Fe ohradových paliet 1200x800x630, alebo sa s odberateľom zmluvne zabezpečí vaňový kontajner. Odpady 150101, 150102 sa preberajú v kartónových krabiciach.

Odpady – 200108, 200125 sa preberajú a odovzdávajú v plastových kanistroch 5, 10, 25l alebo  v plastových sudoch 40, 50, 60 l.

Odpady – 200131, 200132 sa uložia v igelitových vreciach.

Odpad z elektrozariadení

V zariadení na zber odpadov je zabezpečený oddelený zber elektroodpadu v zmysle §4 vyhlášky 208/2005. Zberné miesto odpadov je zabezpečené proti vplyvu atmosférických zrážok a je zabezpečené účinné zachytávanie a zneškodnenie zachytených kvapalín

Odpad 16 02 13-žiarivky a 20 01 21 je preberaný v pôvodných obaloch, uskladnený v regáloch

Odpady 16 02 11,16 02 12, 16 02 13, 16 02 14, 16 02 15, 16 02 16 , 20 01 23,20 01 35, 20 01 36 sú preberané a skladované v Fe ohradových paletách 1200x800x630

Odpady z elektrozariadení sa skladujú v členení

- veľké domáce spotrebiče

1.5.Práčky

1.6.Sušičky

1.7.Sporáky a rúry na pečenie

1.8. Sporáky a rúry na pečenie

1.9. Elektrické sporáky

1.10.Elektrické varné dosky

1.11. Mikrovlnné rúry

1.12. Iné veľké spotrebiče používané na varenie a iné spracovanie potravín

1.13. Elektrické spotrebiče na vykurovanie

1.14. Elektrické radiátory

1.15. Iné veľké spotrebiče na vykurovanie miestnosti ..

1.16. Elektrické ventilátory

1.17. Klimatizačné zariadenia

1.18. Iné zariadenia na ventiláciu a klimatizáciu

- chladničky a mrazničky

1.1. Veľké chladiarenské spotrebiče

1.2. Chladničky

1.3. Mrazničky

1.4. Iné veľké spotrebiče používané na chladenie, konzervovanie a skladovanie potravín

- informačné technológie a telekomunikačné zariadenia

3.1. Servery

3.2.Minipočítače

3.3. Tlačiarne

3.4.Osobné počítače – okrem obrazoviek

3.5.Laptopy- okrem obrazoviek

3.6. Notebooky

3.7. Elektronické diáre

3.8. Tlačiarne

3.9. Kopírovacie zariadenia

3.10.Elektrické a elektronické písacie stroje

3.11. Vreckové a stolové kalkulačky

3.12.Iné výrobky a zariadenia na zber,  uchovávanie, spracovanie, prezentáciu alebo elektronické sprostredkovanie informácií

3.13. Užívateľské terminály a systémy

3.14. Faxové prístroje

3.15. Telex

3.16. Telefónne prístroje

3.17. Telefónne automaty

3.18. Bezdrôtové telefónne prístroje

3.19. Mobilné telefónne prístroje

3.20. Záznamníky

3.21. Iné výrobky alebo zariadenia na prenos zvuku, obrazu alebo iných informácií prostredníctvom telekomunikácií

4. spotrebná elektronika

4.1. Rozhlasové prijímače

4.3. Videokamery

4.4. Videorekordéry

4.5. Hi-fi zariadenia

4.6. Zosilňovače zvuku

4.7. Hudobné nástroje

4.8. Iné výrobky alebo zariadenia na zaznamenávanie alebo prehrávania zvuku......

5. televízne prijímače a obrazovky z osobných počítačov

4.2. Televízne prijímače

3.4.Osobné počítače – obrazovky

3.5.Laptopy- obrazovky

6. svetelné zdroje s obsahom ortuti

5.1. Svietidlá a žiarivky s výnimkou svietidiel v domácnosti

5.2. Lineárne žiarivky

5.3. Kompaktné žiarivky

5.4. Vysokotlakové výbojky vrátane sodíkových tlakových výbojok a výbojok s kovovými parami

5.5. Nízkotlakové sodíkové výbojky

5.6. Iné svietidlá a zariadenia.......

7. malé domáce spotrebiče

2.1. Vysávače

2.2. Čističe kobercov

2.3. Iné spotrebiče na čistenie

2.4. Spotrebiče, ktoré sa používajú na šitie, tkanie a iné spracovanie textilu

2.5. Žehličky a iné spotrebiče na žehlenie....

2.6. Hriankovače

2.7. Fritézy

2.8. Mlynčeky, kávovary a zariadenia na otváranie a zatváranie nádob alebo obalov

2.9. Elektrické nože

2.10. Spotrebiče na strihanie vlasov, sušenie vlasov .....

2.11. Hodiny, hodinky a zariadenia na meranie, ukazovanie a zaznamenávanie času

2.12. Váhy

5.1. Svietidlá a žiarivky s výnimkou svietidiel v domácnosti

5.2. Lineárne žiarivky

5.3. Kompaktné žiarivky

5.4. Vysokotlakové výbojky vrátane sodíkových tlakových výbojok a výbojok s kovovými parami

5.5. Nízkotlakové sodíkové výbojky

5.6. Iné svietidlá a zariadenia.......(ak neobsahujú ortuť)

6.1. Vŕtačky

6.2. Pílky

6.3. Šijacie stroje

6.4. Zariadenia na otáčanie, frézovanie, brúsenie, drvenie, pílenie, krájanie, strihanie, vŕtanie, dierovanie, razenie, skladanie, ohýbanie alebo podobné spracovanie dreva, kovu a iných materiálov

6.5. Nástroje na nitovanie, pritĺkanie klincov alebo skrutkovanie alebo odstraňovanie nitov, klincov, skrutiek alebo na podobné účely

6.6. Nástroje na zváranie, spájkovanie alebo na podobné účely

6.7. Zariadenia na striekanie, nanášanie, rozprašovanie alebo iné spracovanie kovových alebo plynných látok inými prostriedkami

6.8. Nástroje na kosenie alebo iné záhradkárske činnosti

Kategória č.8- zdravotnícke zariadenia

Kategória č.9- prístroje na monitorovanie a kontrolu

Pre bezpečnejšiu manipuláciu so sudmi a kanistrami sa tieto ukladajú na drevené palety.

Pri manipulácii s drevenými paletami, Fe ohradovými paletami s odpadom používame ručný nízkozdvižný paletový vozík, ručný vysokozdvižný vozík vidlicový F8R-16 nosnosť 800kg, vysokozdvižný motorový vozík. DETVAN SV 25 nosnosť 2,5t. Manipulácia s vaňovými kontajnermi je zabezpečená zmluvne nákladnými vozidlami.

Nádoby na odpady: N

|  | rozmery | Objem m3 | Nosnosť kg | Počet ks | Celkom nosnosť kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kontajner na kolieskach | 100x670x 850 | 0,5 | 80 | 100 | 8 000 |
| Vaňový kontajner | 3500x1820x1150 | 5,5 | 4 500 | 1 | 4 500 |
| Vaňový kontajner | 3500x1820x1500 | 7 | 7 500 | 2 | 15 000 |
| Fe ohradová paleta | 1200x800x630 | 0,4 | 300 | 10 | 3 000 |
| FE Haki paleta | 1500x2000x930 | 1,5 | 500 | 1 | 500 |
| Fe sud so zátkami | 595x820 | 0,2 | 195 | 50 | 9 750 |
| Fe dvojplášťová nádrž | 1100x1100 1100 | 1 | 900 | 5 | 4 500 |
| Pl sud | 581x935 | 0,22 | 200 | 17 | 3 400 |
| Fe kanistra |  | 0,01 |  |  |  |
| Pl kanistra |  | 0,005 |  |  |  |
| Pl kanistra |  | 0,01 |  |  |  |
| Pl kanistra |  | 0,025 |  |  |  |
| Pl kanistra |  | 0,04 |  |  |  |

Nádoby na odpady: O

|  | rozmery | Objem m3 | Nosnosť kg | Počet ks | Celkom nosnosť kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vaňový kontajner | 3500x1820x1150 | 5,5 | 2 800 | 17 | 47 600 |
| Vaňový kontajner | 3500x1820x1500 | 7 | 2 800 | 2 | 5 600 |
| Fe ohradová paleta | 1200x800x630 | 0,4 | 250 | 40 | 10 000 |
| FE Haki paleta | 1500x2000x930 | 1,5 | 500 | 4 | 2 000 |

5.POKYNY PRE SKLADOVANIE A KONTROLU PREVÁDZKY

Organizačné a technologické zabezpečenie prevádzky a ochrany zariadenia.

Metodicky riadi činnosť zariadenia vedúci technického úseku CHIRANA-PREMA Energetika s.r.o.

Za prevádzku ZZO zodpovedá vedúci oddelenia ekológie.

K priestorom TH, ktorých súčasťou je ZZO, vedie vyhovujúca príjazdová komunikácia. Je to samostatný uzamykateľný priestor vybavený informačnou tabuľou, na ktorej je uvedený názov zariadenia, obchodné meno a sídlo prevádzkovateľa, prevádzkový čas, zoznam odpadov, ktoré sa v zariadení skladujú, meno a priezvisko zodpovednej osoby.

Obsluha zariadenia vedie prevádzkový denník skladu, ktorý obsahuje:

Meno pracovníka

Množstvo a druh prijatých odpadov, vrátane označenia ich pôvodcov

Nakladanie s tuhými a kvapalnými odpadmi

Technický stav

Prevádzkové poruchy a havárie

Mimoriadne udalosti

Havarijnú nádrž v objekte je potrebné udržiavať prázdnu .

Počas skladovania treba pravidelne kontrolovať tesnosť nádob.

6. ZARIADENIA NA ÚPRAVU ODPADU

V uvedených priestoroch sa nenachádzajú zariadenia na zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadov.

7. POKYNY PRE BEZPEČNOSŤ PRI PRÁCI

7.1.Všeobecné požiadavky na bezpečnosť práce:

  - Všetky práce spojené s činnosťou skladu sa konajú podľa pokynov vedúceho oddelenia ekológie

  - Rozliate kvapalné odpady je potrebné okamžite zasypať absorbčným materiálom.

  - Všetci pracovníci zariadenia musia mať základné znalosti z požiarnej ochrany, prvej pomoci a bezpečnosti práce.

  - Všetci pracovníci musia používať pracovný odev a osobné ochranné pracovné pomôcky

8. OCHRANA ZDRAVIA

V záujme zabezpečenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci sa spoločnosť riadi zákonnými opatreniami:

- Zaraďovať pracovníkov na prácu so zreteľom na ich zdravotný stav a schopnosti

- Prevádzkovať priestory, stroje a zariadenia ktoré zodpovedajú predpisom bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

Pracovníci sú povinní dodržiavať pri práci predpisy a pokyny na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, s ktorými sú preukázateľne oboznámení.

Pracovníci sú vybavení všetkými pracovnými pomôckami nevyhnutnými pre dodržiavanie bezpečnosti pri práci a ochrane zdravia.

Ďalej sú pracovníci povinní

- zúčastňovať sa školení o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a podrobiť sa skúškam a pravidelným lekárskym prehliadkam.

- Pri vstupe na pracovisko prezrieť zariadenia a priestory a zistené závady uviesť do písomného záznamu. Závady vzniknuté počas smeny hlásiť nadriadenému.

- Obsluhovať iba také zariadenia, na ktoré boli vyškolení a zaučení

- Dodržiavať požiarny režim skladu

Vedúci pracovníci sú povinní:

Poučiť pracovníka  o bezpečnostných predpisoch pred vykonaním mimoriadne pridelenej práce.

Prvá pomoc pri úraze:

Pracovníci sú preukázateľne oboznámení s bezpečnostnými predpismi a zásadami poskytovania prvej pomoci.

Pracovníci sú povinní poskytnúť primeranú prvú pomoc v prípade úrazu

Všeobecné požiadavky požiarnej ochrany

Pre ZZO je vypracovaný požiarny poriadok.

V priestoroch zariadenia je zakázané:

- fajčiť a manipulovať s otvoreným ohňom

- umývať strojné zariadenia alebo podlahu horľavinami

- svojvoľne používať alebo poškodzovať hasiace prístroje a zariadenia

ZZO je vybavené hasiacimi prístrojmi :

CO2 hasiaci prístroj 1ks

Práškový hasiaci prístroj 5 ks

Hydrant 2 ks

9.ZODPOVEDNOSŤ

Metodicky riadi činnosť zariadenia vedúci technického úseku

Za prevádzku zodpovedá vedúci oddelenia ekológie.

Povinnosti pri obsluhe a údržbe zariadenia.

Vedúci oddelenia ekológie zodpovedá za

Komplexné riadenie činnosti skladu v súlade s legislatívou platnou pre oblasť OH

Dodržiavanie prevádzkového poriadku, príslušných noriem, predpisov a vyhlášok v rámci činnosti skladu.

Odpadový technik zodpovedá za

Za presný evidenčný a informačný tok

Za plnenie úloh súvisiacich s riadením ZZO

Riadi nakladanie odpadov pri ich odvoze k spracovateľom a zneškodňovateľom

Označuje obaly ILNO

Pracovník vo funkcii skladník zodpovedá:

Za riadne a presné vedenie prevádzkového denníka

Za plnenie úloh uložených vedúcim

Za čistotu a poriadok na ZZO

Je povinný:

Upozorniť vedúceho na nedostatky vo vzťahu k prevádzkovému poriadku

Používať pri práci pracovný odev a osobné ochranné prostriedky

Pred jedlom a po práci si treba vodou a mydlom umyť ruky a následne ošetriť krémom.

Súčasťou zariadenia skladu je lekárnička, pričom aspoň jeden pracovník musí byť vyškolený o poskytnutí prvej pomoci.

Nepovolaným osobám je vstup do zariadenia zakázaný

10.KONTROLA A SANKCIE

1.Porušenie právnych predpisov o vytváraní a ochrane zdravých životných podmienok je právne postihnuteľné.

2. Vedenie ZZO zodpovedá za akékoľvek škody a ujmy na zdraví, ku ktorým dôjde vzhľadom na nedodržanie bezpečnostných opatrení nutných pri prevádzke.

11. ROZSAH ANALÝZY ODPADOV

Cieľom analytickej kontroly odpadov je zistenie zloženia a vlastností odpadov za účelom určenia miery nebezpečnosti odpadov.

Skúma sa:

- Pôvod odpadu – výroba, technologický proces, spracovanie, úprava,

zneškodnenie

- Údaje o zložení a vlastnostiach materiálov, surovín použitých na výrobu výrobku, ktorý sa po strate jeho úžitkových vlastností stáva odpadom

- Vizuálna kontrola odpadu s cieľom overiť pôvodcom deklarované údaje o pôvode, vlastnostiach a zložení odpadu

- Údaje o zložení a nebezpečných vlastnostiach odpadu

Na základe vyhodnotenia informácií o zložení a vlastnostiach odpadu sa rozhodne o vykonaní alebo nevykonaní analytickej kontroly odpadu. Vykonanie analytickej kontroly odpadu (od držiteľa alebo pôvodcu odpadu) sa nevyžaduje v tom prípade, keď získané údaje o zložení a vlastnostiach odpadu sú postačujúce k prijatiu odpadu.

Vykonanie analytickej kontroly odpadu (od držiteľa alebo pôvodcu odpadu) sa vyžaduje v tom prípade, keď získané údaje o zložení a vlastnostiach odpadu sú nepostačujúce k prijatiu odpadu. Analytická kontrola odpadu bude v tomto prípade zameraná na stanovenie obsahu škodlivých látok a niektorých vlastností :

- hodnota pH

- hexánový extrakt(obsah NEL)

- ťažké kovy ( Pb, Ni, Hg, Cd)

- celkový chlór

- obsah PCB

Rozsah analytickej kontroly odpadov pri opakovanej dodávke.

Pri opakovanej dodávke rovnakého druhu odpadu sa pri preberaní odpadu postupuje rovnako s výnimkou rozsahu analytickej kontroly.

Zamietnutie prevzatia odpadu

V prípade, že pri preberaní odpadu sa zistí, že odpad nezodpovedá druhu odpadu, ktorý je zmluvne dohodnutý.

Spôsob vykonávania vstupnej kontroly.

Pri každej dodávke odpadu je pôvodca alebo držiteľ povinný predložiť

- doklad o množstve a druhu dodaného odpadu

- sprievodný list a identifikačný list NO

Kontroluje sa:

- kompletnosť a správnosť sprievodných dokladov

- množstvo dodaného odpadu

- vizuálne vzhľad odpadu s cieľom overiť deklarované údaje o pôvode, vlastnostiach a zložení odpadu

Podľa potreby sa vykoná náhodný kontrolný odber vzoriek odpadu, skúšky  a analýzy odpadu

Zaeviduje sa prevzatý odpad do prevádzkového denníka zariadenia.

12. ZVLÁŠTNE USTANOVENIA

- Dodávatelia a odberatelia odpadov sa smú v zariadení zdržiavať len počas doby nutnej na vyloženie a naloženie odpadov.

- Zber a odvoz akýchkoľvek predmetov zo zariadenia je zakázané.

- V ZZO sa nesmú ukladať iné predmety a zariadenia, ktoré nesúvisia s prevádzkou skladu.

13. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- Prevádzkový poriadok zariadenia môže meniť a dopĺňať vedúci oddelenia ekológie.

- Prevádzkový poriadok bol spracovaný na základe nasledovných predpisov:

Zákon 223/2001 Z.z. o odpadoch

Vyhláška 283/2001 Z.z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch

Vyhláška 284/2001 Z.z. ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov

Zákon 272/1994 Z.z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších noviel a predpisov

Prílohy.

Zoznam odpadov

Zoznam oboznámených pracovníkov

Protokoly o vykonaní skúšky

Evidencia o vykonanej kontrole zabezpečovacích zariadení

Príloha č.1

Zoznam skladovaných nebezpečných odpadov.

| 060311 | Tuhé soli a roztoky obsahujúce kyanidy |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 060313 | Tuhé soli a roztoky obsahujúce ťažké kovy |  |  |
| 060314 | Tuhé soli a roztoky iné ako uvedené v 060311 a 060313 |  |  |
| 060404 | Odpady obsahujúce ortuť |  |  |
| 070104 | Iné organické rozpúšťadlá, premývacie kapaliny a matečné lúhy |  |  |
| 070107 | Halog.destilačné zvyšky a reakčné splodiny |  |  |
| 070704 | Iné organické rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy |  |  |
| 080111 | Odp.farby a kaly obs.org.rozp. alebo iné NL |  |  |
| 080113 | Kaly z farby alebo laku obs.org.rozpúšťadlá |  |  |
| 080117 | Odp.z odstr.farby obs.org.rozp.alebo iné NL |  |  |
| 080121 080312 | Odpadový odstraňovač farby alebo laku Odpadová tlačiarenská farba obs.NL |  |  |
| 080317 080409 | Odpadový toner do tlačiarne obs.NL Odpadové lepidlá a tesniace materiály obs. organické rozpúšťadlá alebo iné NL |  |  |
| 090101 | Roztoky vodorozpustných vývojok a aktivátorov |  |  |
| 090102 | Roztoky vodorozpustných vývojok z ofsetových dosiek |  |  |
| 090104 | Roztoky ustaľovačov |  |  |
| 110105 | Kyslé moriace roztoky |  |  |
| 110107 | Alkalické moriace roztoky |  |  |
| 110111 | Vodné oplachovacie roztoky s obs.NL |  |  |
| 120106 | Minerálne rez.oleje obs.halog.okrem emulzií a roztokov |  |  |
| 120107 | Minerálne rez.oleje neobs.halog. okrem emulzií a roztokov |  |  |
| 120109 | Rezné emulzie a roztoky neobsahujúce halogény |  |  |
| 120110 | Syntetické rezné oleje |  |  |
| 120114 | Kaly z obrábania obsahujúce NL |  |  |
| 120119 | Biologicky ľahko rozložiteľný strojový olej |  |  |
| 120199 | Odpady inak nešpecifikované |  |  |
| 130104 | chlórované emulzie |  |  |
| 130105 | Nechlorované emulzie |  |  |
| 130110 | Nechlorované minerálne hydraulické oleje |  |  |
| 130111 | Syntetické hydraulické oleje |  |  |
| 130112 | Biologicky ľahko rozložiteľné hydraulické oleje |  |  |
| 130113 | Iné hydraulické oleje |  |  |
| 130205 | Nechl.min.motorové,prevodové a mazacie oleje |  |  |
| 130206 | Syntetické motorové,prevodové a mazacie oleje |  |  |
| 130207 | Biolog.ľahko rozl.synt.mot.,prev.a mazacie oleje |  |  |
| 130208 | Iné motorové,prevodové a mazacie oleje |  |  |
| 130307 | Nechl.min. izolačné a teplonosné oleje |  |  |
| 130308 | Syntetické izolačné a teplonosné oleje |  |  |
| 130501 | Tuhé látky z lapačov piesku a odlučovačov oleja z vody |  |  |
| 130502 | Kaly z odlučovačov oleja z vody |  |  |
| 130506 | Olej z odlučovačov oleja z vody |  |  |
| 130802 | Iné emulzie |  |  |
| 140602 | Iné halogenové rozpúšťadlá a zmesi rozpúšťadiel |  |  |
| 140603 | Iné rozpúšťadlá a zmesi rozpúšťadiel |  |  |
| 150110 | Obaly obsahujúce NL alebo kontaminované NL |  |  |
| 150111 | kovové obaly obsahujúce nebezpečný tuhý pórovitý základný materiál (napr. azbest) vrátane prázdnych tlakových nádob |  |  |
| 150202 | Filtre,handry kontaminované NL |  |  |
| 160107 | Olejové filtre |  |  |
| 160111 | Brzdové platničky a obloženie obsahujúce azbest |  |  |
| 160113 | Brzdové kvapaliny |  |  |
| 160114 | Nemrznúce kvapaliny obsahujúce nebezpečné látky |  |  |
| 160209 | Transformátory a kondenzátory obs.PCB |  |  |
| 160211 | Vyradené zariadenia obs.chlórfluorované uhľovodíky |  |  |
| 160213 | Vyradené zariadenia obs.nebezp.časti |  |  |
| 160215 | Nebezpečné časti odstránené z vyradených zariadení |  |  |
| 160601 | Olovené batérie |  |  |
| 160602 | Niklovo-kadmiové batérie |  |  |
| 160603 | Batérie obsahujúce ortuť |  |  |
| 160606 | Oddelene shromažďovaný elektrolyt z batérií |  |  |
| 170409 180205 | Kovový odpad kontaminovaný NL Chemikálie pozostávajúcve z NL alebo obs. NL |  |  |
| 190205 | Kaly z fyzikálno-chem.spracovania obs.NL |  |  |
| 200121 | Žiarivky a iný odpad obs.ortuť |  | Žiarivky a iný odpad obs.ortuť |
| 200113 | Rozpúšťadlá |  |  |
| 200114 | Kyseliny |  |  |
| 200115 | Zásady |  |  |
| 200117 | Fotochemické látky |  |  |
| 200119 | Pesticídy |  |  |
| 200126 | Oleje a tuky iné ako uvedené v 20 01 25 |  |  |
| 200127 | Farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice obsahujúce nebezpečné látky |  |  |
| 200129 | Detergenty obsahujúce nebezpečné látky |  |  |
| 200131 | Cytotoxické a cytostatické liečivá |  |  |
| 200133 | Batérie a akumulátory uvedené v 16 06 01, 16 06 02 alebo 16 06 03 a netriedené batérie a akumulátory obsahujúce tieto batérie |  |  |
| 200135 | Vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21 a 20 01 23, obsahujúce nebezpečné časti |  |  |
| 200137 | Drevo obsahujúce nebezpečné látky |  |  |

Zoznam skladovaných ostatných odpadov.

| 080318 | Odpadový toner do tlačiarne iný ako 080317 |
| --- | --- |
| 120101 | Piliny a triesky zo žel. kovov |
| 120102 | Prach a zlomky zo železných kovov |
| 120103 | Piliny a triesky z nežel. kovov |
| 120104 | Prach a zlomky zo železných kovov |
| 120121 | Použité brúsne nástroje |
| 150101 | Obaly z papiera a lepenky |
| 150102 | Obaly z plastov |
| 150106 | Zmiešané obaly |
| 160103 | Opotrebované pneumatiky |
| 160214 | Vyradené zar. iné ako uvedené v 16 02 09 až 16 02 13 |
| 160216 | Časti odstr.z vyr. zar. iné160215 |
| 160604 | alkalické batérie iné ako uvedené v 16 06 03 |
| 160605 | iné batérie a akumulátory |
| 170401 | Meď, bronz, mosadz |
| 170403 | Olovo |
| 170405 | Železo a oceľ |
| 170604 | izolačné materiály iné ako uvedené v 17 06 01 a 17 06 03 |
| 170904 | zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 07 09 03 |
| 191001 | Odpad zo železa a z ocele |
| 191002 | Odpad z neželezných kovov |
| 191202 | Železné kovy |
| 191203 | Neželezné kovy |
| 200101 | Papier a lepenka |
| 200102 | Sklo |
| 200108 | Biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad |
| 200125 | Jedlé oleje a tuky |
| 200128 | Farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice iné ako uvedené v 20 01 27 |
| 200130 | Detergenty iné ako uvedené v 20 01 29 |
| 200132 | Lliečivá iné ako uvedené v 20 01 31 |
| 200134 | Batérie a akumulátory iné ako uvedenév 20 01 33 |
| 200136 | Vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21, 20 01 23 a 20 01 35 |
| 200138 | Drevo iné ako uvedené v 20 01 37 |
| 200139 | Plasty |
| 200140 | Kovy |
| 200201 | Biologicky rozložiteľný odpad |
| 200202 | Zemina a kamenivo |
| 200203 | Iné biologicky nerozložiteľné odpady |
| 200303 | Odpad z čistenia ulíc |
| 200306 | Odpad z čistenia kanalizácie |
| 200307 | Objemný odpad |

Príloha č.2

ZOZNAM OBOZNÁMENÝCH PRACOVNÍKOV

|  | Meno a priezvisko | Dátum | Podpis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |
| 5. |  |  |  |
| 6. |  |  |  |
| 7. |  |  |  |
| 8. |  |  |  |
| 9. |  |  |  |

Príloha č.3

Evidencia o vykonanej kontrole zabezpečovacích zariadení

| Zariadenie | Zistený stav | Dátum | Podpis |
| --- | --- | --- | --- |